## Slide 1
planning/decision的决策逻辑
汇报人 | ： | 陶 乐 天
汇报时间 | ： | 2021/01/11

## Slide 2: 目录
1
基于Frenet的轨迹优化
2
代码实现
3
延时问题

## Slide 3: 1.1 Frenet坐标系
坐标定义
  基准：道路中心线
  d：横向Lateral
  s：纵向Longitudinal
[1] Frenet坐标 https://www.cnblogs.com/fuhang/p/8991164.html
  在此基础上有横向和纵向的距离、速度、加速度

## Slide 4: 1.2 运动规划
运动规划配置空间
  (s,d,t)
  分解为横向控制和纵向控制
优化目标
五次多项式表示
  需要6个已知点
[2]基于Frenet优化轨迹的无人车动作规划方法 https://blog.csdn.net/adamshan/article/details/80779615
[3] Takahashi. Local path planning and motion control for AGV in positioning

## Slide 5: 1.2 运动规划
横向控制d(t)求解
  初始时刻横向位置、速度、加速度
  目标时刻横向位置、速度、加速度
初始信息
采样值
采样值
速度、加速度为0

## Slide 6: 1.2 运动规划
横向控制d(t)求解
  初始时刻横向位置、速度、加速度
  目标时刻横向位置、速度、加速度
  预测时长
纵向控制s(t)求解
  初始时刻纵向位置、速度、加速度
  目标时刻纵向速度、加速度
  预测时长
横向损失函数设计
  惩罚Jerk大的备选轨迹
  制动应当迅速，时间短
  目标状态不应偏离道路中心线太远
纵向损失函数设计
  惩罚Jerk大的备选轨迹
  制动应当迅速，时间短
  终点速度和目标速度尽量接近

## Slide 7: 目录
1
基于Frenet的轨迹优化
2
代码实现
3
延时问题

## Slide 8: 2.1 代码调用
  节点decision_node
  Werling. trajectory_update
  Werling. Initialize
  生成地图到Frenet坐标点变换关系csp
  线性预测未来一段时间障碍物位置obs_prediction
  Werling. calculate_start_state
  计算起始状态
  Werling. frenet_optimal_planning
  Werling. calc_frenet_paths
  输入当前速度和起始位置
  采样返回一系列轨迹
  Werling. calc_global_paths
  转换为全局坐标轨迹
  Werling. check_paths
  对轨迹进行碰撞检测

## Slide 9: 2.1 代码调用
  Werling. calc_frenet_paths
  输入当前速度和起始位置
  采样返回一系列轨迹
  Werling. check_paths
  对轨迹进行碰撞检测
  calc_frenet_paths三重采样循环：
  目标时刻横向距离，预测时长，纵向速度
  按照损失函数大小排序依次返回
(x,y)
yaw
front
back
对于考虑的每一时刻成立
障碍物
车的模型在这里一样
行人退化为一个点
只能考虑三个障碍物
自车
  决策阶段延时严重处
check_paths

## Slide 10: 目录
1
基于Frenet的轨迹优化
2
代码实现
3
延时问题

## Slide 11: 3.1 计划
工程问题：减小延时
  不应该以牺牲性能为代价
  硬件加速/优化算法
学术问题：延时补偿
  补偿感知、认知阶段的延时（向前）
  补偿决策阶段本身的延时（向后）
将可提前计算的信息预先存入地图
①延时的的分布，和环境的关系
②多大的延时可以容忍
③决策阶段对延时进行补偿

## Slide 12: 谢谢大家！